## Slide 1
BÀI BÁO CÁO: XỬ LÝ ẢNH
Chủ đề 10: PHÂN ĐOẠN DỰA TRÊN CƯỜNG ĐỘ

## Slide 2
LÊ NGUYỄN QUANG BÌNH – 21022010
NGUYỄN VĂN HOÀNG - 21022011
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – 21022021
Thành viên:

## Slide 3
Nội dung
Giới thiệu về xử lý ảnh
2. Phân ngưỡng ảnh
3. Ngưỡng đơn
4. Ngưỡng kép
5. Phân ngưỡng cục bộ
7. Tác động của chiếu sáng và nhiễu đối với phân ngưỡng
6. Phân ngưỡng toàn cục
I. GIỚI THIỆU PHÂN ĐOẠN DỰA TRÊN CƯỜNG ĐỘ
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN
III. CÁC THÁCH THỨC & GIẢI PHÁP

## Slide 4
I. GIỚI THIỆU PHÂN ĐOẠN ẢNH
Phân đoạn là phương pháp phân chia hình ảnh kỹ thuật số thành các nhóm con được gọi là phân đoạn ảnh, làm giảm độ phức tạp của hình ảnh và cho phép xử lý hoặc phân tích thêm từng phân đoạn hình ảnh.
Về mặt kỹ thuật, phân đoạn là gán nhãn cho các pixel để xác định đối tượng, con người hoặc các yếu tố quan trọng khác trong ảnh.

## Slide 5
I. GIỚI THIỆU PHÂN ĐOẠN DỰA TRÊN CƯỜNG ĐỘ
Phân đoạn dựa trên cường độ là một quá trình chia hình ảnh thành nhiều phân đoạn dựa trên các giá trị cường độ của các pixel của nó. Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý hình ảnh và thị giác máy tính.

## Slide 6
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN
1. Phân ngưỡng ảnh
5. Phân ngưỡng toàn cục
4. Phân ngưỡng cục bộ
3. Ngưỡng kép
2. Ngưỡng đơn

## Slide 7
1. Phân ngưỡng ảnh
Là phương pháp cơ bản trong xử lý ảnh, để tạo một ảnh nhị phân từ một ảnh đa mức xám hay ảnh màu.
Thường dùng để tách các vật thể ra khỏi nền để hỗ trợ quá trình xử lý ảnh
Trong Matlab, chúng ta có thể sử dụng hàm imbinarize để thực hiện phân ngưỡng ảnh.

## Slide 8
2. Ngưỡng đơn
Ngưỡng đơn còn được gọi là ngưỡng nhị phân. Kỹ thuật này đặt một giá trị ngưỡng và so sánh từng pixel với giá trị ngưỡng cụ thể đó.
Nếu giá trị pixel nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng được chỉ định, thì giá trị pixel được đặt thành 0 hoặc giá trị tối đa.

## Slide 9
Trong Matlab, chúng ta có thể sử dụng hàm imbinarize để thực hiện phân ngưỡng ảnh.
img=imread('coins.png');
subplot(1,2,1)
imshow(img)
subplot(1,2,2)
imshow(img>100)
[img,map]=imread('trees.tif');
new=ind2gray(img,map);
subplot(1,2,1)
imshow(img)
subplot(1,2,2)
imshow(new>100)
Ta lấy ngưỡng cụ thể là 100
>100 thì pixel đó = 255 <=100 thì = 0
2. Ngưỡng đơn

## Slide 10
Là phương pháp phân ngưỡng ảnh bằng cách áp dụng hai ngưỡng thay vì một ngưỡng duy nhất như trong phân ngưỡng đơn.
Các điểm ảnh trong ảnh có giá trị lớn hơn ngưỡng trên sẽ được coi là ảnh nền, và các điểm ảnh có giá trị nhỏ hơn ngưỡng dưới sẽ được coi là đối tượng.
3. Ngưỡng kép
Ngưỡng đơn Ngưỡng kép

## Slide 11
Phương pháp phân ngưỡng kép được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng nhận diện đối tượng, phát hiện biên và trích xuất đặc trưng.
3. Ngưỡng kép
img=imread('coins.png');
subplot(2,2,1)
imshow(img)
subplot(2,2,2)
imshow((img>130)&(img<160))
img=imread('football.jpg');
new=rgb2gray(img)
subplot(2,2,3)
imshow(img)
subplot(2,2,4)
imshow((new>70)&(new<100))

## Slide 12
4. Phân ngưỡng cục bộ
Ngưỡng cục bộ là phương pháp phân ngưỡng ảnh thông qua việc chia ảnh thành các vùng con và áp dụng ngưỡng ảnh tại mỗi vùng con đó.
Phương pháp ngưỡng cục bộ giúp xử lý hiệu quả các ảnh có độ tương phản thấp hoặc phức tạp, đồng thời cải thiện khả năng phân loại đối tượng trong ảnh.

## Slide 13
4. Phân ngưỡng cục bộ
img = imread('2.jpg');
img_gray = rgb2gray(img);
window_size = 21;
threshold = adaptthresh(img_gray, 0.5, 'NeighborhoodSize', window_size);
img_binary = imbinarize(img_gray, threshold);
figure;
subplot(1, 2, 1);
imshow(img);
title('Original Image');
subplot(1, 2, 2);
imshow(img_binary);
title('Binary Image');

## Slide 14
5. Phân ngưỡng toàn cục
Ngưỡng toàn cục là phương pháp ngưỡng hình ảnh dựa trên một giá trị ngưỡng duy nhất được áp dụng trên toàn bộ ảnh.
Phương pháp ngưỡng toàn cục là phương pháp đơn giản và nhanh chóng, tuy nhiên nó không phù hợp với các ảnh có độ tương phản thấp hoặc có nhiễu.

## Slide 15
5. Phân ngưỡng toàn cục
img = imread('lighthouse.png');
img_gray = rgb2gray(img);
threshold = 170;
% áp dụng ngưỡng img_binary = imbinarize(img_gray, threshold/255);
figure;
subplot(1, 2, 1);
imshow(img);
title('Original Image');
subplot(1, 2, 2);
imshow(img_binary);
title('Binary Image');

## Slide 16
III. Các thách thức & phương hướng
Phân ngưỡng ảnh là một kỹ thuật đơn giản nhưng mạnh mẽ để phân đoạn hình ảnh. Tuy nhiên, nó cũng có một số thách thức. Những thách thức này bao gồm:
Nhiễu: Nhiễu do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như ánh sáng kém hoặc bụi. Nhiễu có thể khiến các pixel có giá trị không đại diện cho hình ảnh thực tế.

## Slide 17
Loại bỏ nhiễu: Có thể loại bỏ nhiễu bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như lọc trung bình hoặc lọc Gaussian…
III. Các thách thức & phương hướng

## Slide 18
Chiếu sáng không đều: Chiếu sáng không đồng đều cũng có thể gây ra vấn đề với ngưỡng hình ảnh. Chiếu sáng không đồng đều xảy ra khi các phần khác nhau của hình ảnh được chiếu sáng khác nhau.
III. Các thách thức & phương hướng

## Slide 19
Ngưỡng cục bộ: ngưỡng cục bộ sử dụng một ngưỡng khác nhau cho mỗi pixel trong một hình ảnh, dựa trên giá trị của các pixel trong vùng lân cận của nó. Điều này có thể giúp cải thiện kết quả tạo ngưỡng trong ảnh có độ sáng không đồng đều.
III. Các thách thức & phương hướng

## Slide 20
Hãy gửi cho chúng tôi! Hy vọng bạn đã học được thêm đều mới mẻ.
Bạn có câu hỏi nào không?